Таблица данных 1-ФС

Технические данные РЭС1

| 1. | Наименование, тип (шифр) РЭС | _____________________________________ |
| --- | --- | --- |
| 2. | Изготовитель | _____________________________________ (указывается наименование и страна-производитель) |
| 3. | Полоса(ы) частот передатчика, ____Гц | 5.180-5.240 ГГц 5.745-5.825 ГГц |
| 4. | Полоса(ы) частот приёмника, _____Гц | 5.180-5.240 ГГц 5.745-5.825 ГГц |
| 5. | Рабочие частоты (номиналы или формула их определения или частотный план) | Здесь нужно указать рабочую частоту канала. http://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11 - вот таблица. Всего точка может работать на каналах 36,40,44,48 и 149,153,157,161, получается 5180 МГц + 2*N*10 МГц N=0..3 И 5745 МГц + 2*N*10 МГц N=0..3 |
| 6. | Технология многостанционного доступа | CSMA/CA |
| 7. | Технология дуплексирования | Симплексная частота |
| 8. | Требуемый дуплексный разнос, ____Гц | - (прочерк) |
| 9. | Обозначение(я) (класс(ы)) излучения | 20M0D7D; 20M0G7D |
| 10. | Скорость(и) передачи данных, ______бит/с | В 802.11z до 54Мбит/с, в 802.11n до 150Мбит/с |
| 11. | Вид(ы) модуляции | OFDM для 802.11a, MIMO для 802.11n |

| 12. | Ширина полосы излучения передатчика |
| --- | --- |

| Обозначение (класс) излучения | Ширина полосы излучения передатчика ______ Гц на уровне |
| --- | --- |
|  | - 3 дБ | - 30 дБ | - _______ дБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| 13. | Частотный разнос соседних каналов для класса излучения |
| --- | --- |

| Обозначение (класс) излучения | Частотный разнос соседних каналов для класса излучения, _____Гц |
| --- | --- |
| 1 | 2 |

| 14. | Мощность на выходе передатчика, дБВт: |  |
| --- | --- | --- |
|  | минимальная | 14dbm – 30 = -16 дБВт |
|  | максимальная | 26dbm – 30 = -4 дБВт |
| 15. | Относительный уровень побочных излучений, дБ | -30 |

| 16. | Чувствительность приёмника и защитное отношение к шумовой помехе |
| --- | --- |

| Обозначения (классы) излучения принимаемых сигналов | Чувствительность приёмника (реальная), дБВт | Защитное отношение к шумовой помехе, дБ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Нет данных | Нет данных | Нет данных |

| 17. | Полоса пропускания УПЧ приёмника |
| --- | --- |

| Обозначения (классы) излучения принимаемых сигналов | Полоса пропускания УПЧ приёмника ________ Гц на уровне |
| --- | --- |
|  | - 3 дБ | - 30 дБ | - ______ дБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |

| 18. | Избирательность приёмника по побочным каналам приёма, дБ | Не более 60 |
| --- | --- | --- |
| 19. | Коэффициент усиления антенны, дБи: |  |
|  | на передачу | 15 |
|  | на приём | 15 |
| 20. | Уровень боковых/задних лепестков диаграммы направленности антенны, дБ | -3/-3 |
| 21. | Ширина диаграммы направленности антенны в горизонтальной /вертикальной плоскостях (на уровне минус 3 дБ), град.: |  |
|  | на передачу | 360/120 |
|  | на приём | 360/120 |
| 22. | Описание диаграммы направленности антенны | Не понял, где взять формулу или что-то там ещё, но вообще ширина луча антенны по горизонтали: 60 град, по вертикали 14. |
| 23. | Тип антенны и поляризация | По умолчанию: внутренняя, вертикальная. Если будете менять, то вписываете, как будет. |

# Footnotes

1 Для систем беспроводного доступа представляются технические данные для базовой и абонентской станций.

Для систем радиорелейных станций в режиме «точка-многоточка».